## Slide 1
Сумматоры

## Slide 2
Сумматор — это электронная логическая схема, выполняющая суммирование двоичных чисел
Различают сумматоры двух видов:
1) Сумматор сложения двух бит (полусумматор)
Логическая схема полусумматора работает по
данной таблице истинности:
2) Сумматор сложения трех бит (сумматор)
Логическая схема сумматора работает по
данной таблице истинности:
A | B | S | P
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
A | B | С | S | P
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 3
Схема сумматора двух бит (полусумматора)
A | B | S | P
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
A | B | С | S | P
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
A
B
S
P
B
A
C
S
P
Схема сумматора трех бит (сумматора)
Данные схемы реализовать в программе MMLogic
Задание №4
Задание №5

## Slide 4
Задание: создать логическую схему в MMLogic сумматора двух двухбитных числа: А (а0, а1) и В (b0, b1): первым идет сумматор на 2 входа (полусумматор), вторым - на 3 входа(сумматор):
a0
b0
s
p
a1
b1
s
p
s0
s1
s2
A1 | B1 | A0 | B0 | S2 | S1 | S0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 5
Схема сумматора двух двоичных чисел на два бита.
A1 | B1 | A0 | B0 | S2 | S1 | S0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
S0
S1
S2
A0
A1
B0
B1
Данную схему реализовать в программе MMLogic
Задание №6

## Slide 6
Схема сумматора двух двоичных чисел на два бита.
Заменить лампочки на индикатор.
A1 | B1 | A0 | B0 | S2 | S1 | S0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Данную схему реализовать в программе MMLogic
Задание №7
A0
B0
A1
B1
S2 S1 S0

## Slide 7
Сумматор — это электронная логическая схема, выполняющая суммирование двоичных чисел
Многоразрядный двоичный сумматор, предназначенный для сложения многоразрядных двоичных чисел, представляет собой комбинацию одноразрядных сумматоров. Схема вычисления суммы C = (с3 c2 c1 c0) двух двоичных трехразрядных чисел A = (a2 a1 a0) и B = (b2 b1 b0) имеет вид:

## Slide 8
Сумматор двух трехбитных числа: А (а0, а1, а2) и В (b0, b1, b2): первым идет сумматор на 2 входа, все остальные - на 3 входа:
a0
b0
s
p
a1
b1
s
p
a2
b2
s
p
c0
c1
c2
c3
a2 | a1 | a0 | b2 | b1 | b0 | c3 | c2 | c1 | c0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
Таблица истинности:
(Рассмотрены не все варианты)
Данную схему реализовать в программе MMLogic самостоятельно
Блок ввода/вывода сделать как в задании №7 только на три бита
Задание №8

## Slide 9
АЛУ в действии
Данную схему реализовать в программе MMLogic
Задание №9
Данную схему реализовать в программе MMLogic
Задание №9

## Slide 10
1
A | B | S | P
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
Задание №1
Внимание! Все таблицы истинности практической работы №3 занести в изображение MMLogic.
Логическая схема одноразрядного двоичного сумматора на два входа (полусумматор)

## Slide 11
Условное обозначение одноразрядного двоичного сумматора на три входа
Сумматор служит, прежде всего, центральным узлом арифметико-логического устройства компьютера, однако он находит применение также и в других устройствах компьютера.
ai | bi | pi-1 | ci | pi
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 12
Логические схемы одноразрядного двоичного сумматора на 3 входа.
с
с
A | B | C | S | P
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1
Таблица истинности:
Задание №2, 3

## Slide 13
Логические схемы одноразрядного двоичного сумматора на 3 входа.
Реализация схемы б) в MMLogic
Задание №3 схему в) реализовать самостоятельно
Данную схему реализовать в программе MMLogic
Задание №2

## Slide 14
Данную схему реализовать в программе MMLogic
АЛУ в действии (использовать восьмеричную систему счисления)
Задание №10
Все соединения удалены. Ваша задача самим (самостоятельно, без учителя) их восстановить.